## Slide 1: إدارة وإستخدام الشبكات
بروتوكول CMIP
محاضرة رقم (6)
اعداد :
أ . مودة ادم محمد

## Slide 2: أهداف الوحدة :-
4. المرافقات الإدارية و قوائم الدخول
1.4 المرافقات الإدارية Management Associations
2.4 قوائم الدخول Access Lists
5. بروتوكول CMIP
1.5 مشاكل بروتوكول CMIS/CMIP
6. بروتوكول "CMOT" و بروتوكول "LMMP"
1.6 بروتوكول CMOT
2.6 بروتوكول LMMP

## Slide 3: المرافقات الإدارية Management Associations
المرافق الإداري هو اتصال Connection بين النظم المفتوحة ونظائرها لإدارة النظم في الشبكة. تعتمد عملية الاتصال على العنصر البروتوكولي CMISE لمواجهته مع البروتوكولات الأخرى في مكدس Stack بروتوكول OSI . ويوجد أربعة أنواع ممكنة من المرافقات الإدارية عند تحقيق الاتصال بين النظم المفتوحة وهي كما يلي:
أ- الحدث Event.
ب- رصد/الحدث Event/Monitor.
ج- تحكم/الرصد Monitor/control.
د- الوكيل/المدير الرسمي Full Manager/Agent.

## Slide 4
أولا: الحدث Event
يسمح المرافق الحدث لاثنين من النظم المفتوحة أن ترسل رسائل تدوين-حدث E-EVENT-REPORT . إذ ربما يوجد لنظامين مفتوحين حدثٌ مرافقٌ، عندما يحتاجون لإرسال إدارة أحداث إلي بعضهما فقط. كما يمكن لنظامين مفتوحين نظيرين أن يستخدما خدمات المرافقات الإدارية، وخدمات التبليغ الإدارية، من أجل حدث مرافق.

## Slide 5
ثانيا: رصد/ الحدث Event/Monitor
تكون وظيفة مرافق رصد/ الحدث مثل وظيفة مرافق الحدث، فيما عدا أن كل نظام مفتوح نظير يمكن أن يستقبل ويرسل رسائل M-GET . يسمح مرافق رصد/ الحدث لنظم مفتوحة نظيرة أن تستفسر عن معلومات إدارية، وأن تستقبل أحداث الشبكة.
يكون هذا المرافق مفيداً من أجل مستخدمين لخدمات بروتوكول CMISE مهتمين لمعرفة حالة نظم مفتوحة نظيرة معينة، ولكن لا يسمح بتغييرها. كما يمكن أن يستخدم مستخدمين نظيرين من النظم المفتوحة خدمات المرافق الإدارية، و خدمات التبليغ الإدارية، وكذلك فئة فرعية لخدمات الأعمال الإدارية لمرافق رصد/ الحدث.

## Slide 6
ثالثا: تحكم/الرصد Monitor/Control
يسمح مرافق "تحكم/الرصد" بإجراء طلبات الاتصال مستخدما خدمات:
(M-GET, M-CANCEL-GET, M-SET, M-CRAETE, M-ACTION, M-DELETE)
على الرغم من عدم وجود سماحية بتدوين الحدث Event Reporting. ربما يستخدم مستخدم-خدمة-عنصر CMISE، مرافق "تحكم/الرصد" لتغيير تهيئة نظام مفتوح نظير.
. يمكن لنظامين مفتوحين نظيرين أن يستخدمان الخدمات الإدارية المرافقة ، وكذلك خدمات إدارة العملية من أجل مرافق "تحكم/الرصد".

## Slide 7
رابعا: الوكيل/المدير الرسمي Full Manager/Agent
يدعم هذا المرافق جميع خدمات CMISٍ.عندما يقوم نظام إدارة الشبكة بإدارة نظام مفتوح نظير، ويحتاج أن يكون قادرا على إجراء أي وظيفة إدارية به، فإن النظام يستطيع استخدام وكيل/مدير رسمي .

## Slide 8: قوائم الدخول Access Lists
بنفس الطريقة التي يستخدم فيها بروتوكول “snmpv1" حروف المشاركة Community Strings، ويستخدم فيها بروتوكول “snmpv2" أطراف الاتصال Parties، والسياقات Contexts، لتحقيق أن النظام يستطيع دخول قاعدة المعلومات الإدارية؛ فإن خدمات CMIS تستخدم قوائم الدخول.
لكل نظام مفتوح، يوجد قوائم دخول تحدد بوضوح طرق الدخول للنظم المفتوحة الأخرى. ينبغي لمستخدم-خدمة-عنصر CMISE، فحص تحكم قوائم الدخول قبل توسل Invocation خدمات CMIS.

## Slide 9: بروتوكول CMIP
يقوم بروتوكول CMIP بتنفيذ خدمات CMIS. يحتاج بروتوكول CMIP لآلة كي يؤدي وظائفه، أو مديرٍ CMIPM ليعمل حسب المواصفات المحددة. إن المدير CMIPM هو البرنامج الذي يؤدي الأعمال التالية:
أولا: يسمح باستقبال العمليات المرسلة إليه بواسطة مستخدم- خدمة- عنصر CMISE، ويبدأ تشغيل دالة مناسبة لتحقيق عملية المرافقة.
ثانيا: يستخدم بروتوكول ROSE لإرسال رسائل عبر الشبكة.
يوضح الشكل3.7 تدفق طلب خدمة CMIS بين مستخدمي-خدمة-عنصر CMISE .

## Slide 10
الشكل3.7 تحقيق طلب خدمة CMIS بين اثنين من مستخدمي خدمة CMISE

## Slide 11
يستخدم المدير CMIPM مجموعة وحدات بيانات Data Units معرفة جيدا لتنفيذ خدمات CMIS، تستخدم كل خدمة CMIS سلسلة من وحدات هذه البيانات على سبيل المثال، تستخدم الدالة m-GET للحصول على جزء محدد من بيانات قاعدة المعلومات الإدارية MIB من مستخدم-خدمة-عنصرCMISE.
بينما تستخدم الدالة m-Linked-Reply للاستجابة على الدالة m-GET، وتحدد طريقا لمستخدم –خدمة-عنصر CMISE، لربط رسالة استجابة، التي ربما تحتاج حزم بيانات متعددة. بذلك عندما يرسل مستخدم –خدمة-عنصر CMISE خدمة M-GET ، تكون النتيجة إرسال وحدة بيانات m-GET، وإعادة إرسال وحدات بيانات أو أكثر لرسالة m-Linked-Reply. يوضح الجدول3.2 قوائم الخدمات CMIS ، وما يقابلها من وحدات بيانات CMIP.

## Slide 12: الجدول3.2 قوائم الخدمات CMIS وما يقابلها من وحدات بيانات CMIP
CMIP وحدات بيانات | CMIS خدمة
تدوين-حدث m-EventReport تأكيد تدوين-حدث m-EventReport-Confirmed | تدوين-حدث M-EVENT-REPORT
حصول m-Get استجابة ربط m-Linked-Reply | حصول M-GET
تأكيد إلغاء حصول m-Cancel-Get-Confirmed | إلغاء حصول M-CANCEL-GET
تأكيد الإعداد m-Set-Confirmed استجابة ربط m-Linked-Reply | إعداد M-SET
أداء m-Action تأكيد الأداء m-Action- Confirmed استجابة ربط m-Linked-Reply | أداء M-ACTION
إنشاء m-Create | إنشاء M-CREATE
حذف m-Delete | حذف M-DELETE

## Slide 13: مشاكل بروتوكول CMIS/CMIP
توجد مشكلتان هما:
أ - يحتاج بروتوكول CMIS/CMIP كمية ضخمة من عبء الاتصال Overhead.
ب- صعب تنفيذه.
تنتج هذه المشاكل من حقيقة أن بروتوكول CMIS/CMIP تم تصميمه ليعمل مع مكدس Stack بروتوكول OSI الرسمي، كما هو موضح في الشكل3.8. وبسبب الخواص الطبيعية الرسمية للبروتوكولات OSI . فهي تتيح أداءً مرناً وتتطلب كمية ضخمة من العبء. ربما لا تمتلك بعض أجهزة الشبكة الذاكرة الكافية، أو قدرة المعالجة اللازمة لتدعيم مكدس بروتوكول OSI الرسمي. لهذه الأسباب فإن بعض الموردين لأجهزة الشبكات يجدون صعوبة في تنفيذ مكدس بروتوكول OSI بسبب قيود العتاد والبرمجة. ويوجد العديد من أدوات تنفيذ مكدس بروتوكول OSI، لكنها ليست واسعة الانتشار.

## Slide 14
الشكل3.8 المكدس البروتوكولي OSI اللازم لتشغيل بروتوكول CMIS/CMIP.

## Slide 15: بروتوكول "CMOT" و بروتوكول "LMMP"
بروتوكول CMOT
هو مقترح عبارة تحميل خدمات المعلومات الإدارية الشائعة CMIS فوق قمة طبقة بروتوكول النقل TCP/IP ، وذلك لبناء خدمات CMIS كحل مرحلي Interim مؤقت. ويوضح الشكل3.9 بروتوكول CMOT في النموذج المرجعي OSI ذي المستويات السبع. وأن بروتوكولات التطبيق المستخدمة بواسطة CMIS، لا تتغير مع تنفيذ أداء CMOT.

## Slide 17
حيث يعتمد بروتوكول CMOT على البروتوكولات (CMISE, ACSE, ROSE). على الرغم من ذلك، بدلا من الانتظار لبناء طبقة بروتوكول العرض Presentation OSI-، فإن بروتوكول CMOT يحتاج استخدام بروتوكول آخر على نفس الطبقة للنموذج المرجعي OSI. ويسمى هذا البروتوكول "بروتوكول العرض الخفيف "Lightweight Presentation Protocol (LPP). وهذا البروتوكول LPP يعمل كوحدة بينية لكل من بروتوكولات طبقة النقل الشائعة وهما TCP, UDP الذان يستخدمان بروتوكول الشبكة IP في عملية الإرسال.
إن النظام الذي يلتزم بمواصفات البروتوكول CMOT ينبغي أن يحقق الأداء الذي يميز المرافقات ) Associations التي تم شرحها سابقاً في بروتوكول CMIP) وذلك مع النظم المفتوحة. وينبغي على هذا النظام أيضا أن يدعم فقط نوع المرافق المناسب للنظام.

## Slide 18
وتشمل هذه المرافقات ما يلي:
الحدث event .
مراقب/الحدث event/monitor .
تحكم/المراقب monitor/control .
الوكيل/المدير الكامل full manager/agent .
إن أحد المشاكل المجهدة لاستخدام بروتوكول CMOT، هو أن العديد من موردي أجهزة إدارة الشبكات، لا يرغبون في بذل الوقت والجهد لبناء حل مؤقت آخر. و بدلا من ذلك، فإن العديد من موردي أجهزة إدارة الشبكات، قاموا بجهود لدعم بروتوكول “snmp" .

## Slide 19: بروتوكول LMMP
هو بروتوكول لإدارة شبكات LAN MAN ، كمحاولة لتوفير حلاً لإدارة الشبكات في الوسط المحيط للشبكات المحلية LAN. ويعرف بروتوكول LMMP رسميا بأنه اتحاد بين خدمات المعلومات الإدارية الشائعة CMIS، مع بروتوكول تحكم الربط المنطقي IEEE 802 وهو CMOL.

## Slide 20
من أمثلة أجهزة الشبكة في الوسط المحيط للشبكات المحلية LAN هي: Source Route Bridges، وWiring Hub، وRepeater.
لقد تم تطوير البروتوكول LMMP من قبل شركة 3Com Corp ، وشركة IBM ،وتم الاستغناء عن الاحتياج لبروتوكول OSI في تنفيذ خدماتCMIS . لأن بروتوكول LMMP يركب مباشرة فوق قمة طبقة الربط المنطقي IEEE 802 ، التي لا تعتمد على بروتوكول شبكة محدد، مثل IP لإجراء عملية الإرسال.

## Slide 21
بسبب أن بروتوكول LMMP لا يحتاج لأي بروتوكول مستوى شبكي، فإنه أسهل في تنفيذه من بروتوكول CMOT، وبروتوكولCMIS/CMIP. لكن بدون بروتوكول المستوى الشبكي Network Layer، الذي هو ضروري لتوفير معلومات تحديد المسارات Routing في الشبكة؛ فإن رسائل بروتوكول LMMP لا تستطيع أن تجتاز عائق الموجهات Routers. على الرغم من ذلك، فإن بناء الوكلاء المعاونين Proxy Agents، يقوم بنقل معلومات بروتوكول LMMP خارج حدود الشبكات المحلية متغلبة بذلك على هذه المشكلة

## Slide 22: بعض مشاكل البروتوكول “SNMPv1"
على الرغم من كفاءة البروتوكول " SNMPv1 " في إدارة الشبكة، لكن يوجد به ثلاث مشاكل هي:
- بروتوكول قياسي للاستخدام، فقط لشبكات IP.
- غير كفء في حالة استرجاع المعلومات من الجداول الكبيرة.
- يستخدم كلمات نصية واضحة للأمن، مما يجعلها نسبيا غير آمنة.